COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici e Mobilità

|  | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
| Titolo del progetto | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO COMUNALE DI PORTA CATENA – CIA 128-2015 |
| Responsabile e Servizio di riferimento | Responsabile del Procedimento: Ing. Ferruccio Lanzoni Servizio Edilizia Settore Opere Pubbliche e Mobilità |
| Localizzazione | Via Porta Catena, 81/83 |
| Progettisti | Servizio edilizia OO.PP Comune di Ferrara Gruppo di lavoro: - Arch. Federico Bonacci - dis. Giuliana grande |
| Obiettivi dell’intervento | L’intervento è previsto al fine di adeguare l’impianto sportivo al D.M. 18/03/1996 (Norme tecniche di prevenzione incendi per gli impianti sportivi), e comprende, inoltre, interventi per la rifunzionalizzazione della pista di atletica allo scoperto, della tribuna e servizi igienici annessi e dei locali spogliatoio |
| Descrizione dell’intervento | Pista di atletica allo scoperto e pedane connesse: Smontaggio e successivo rimontaggio del cordolo interno di alluminio adiacente alla prima corsia, al fine di consentire l’intervento di ristrutturazione del manto sportivo, Rifacimento del manto sportivo sintetico nelle zone distaccate e lesionate (prevalentemente lungo i bordi interno ed esterno della pista ad anello e bordo perimetrale delle pedane) Esecuzione di “RETOPPING” per la ristrutturazione del manto sportivo esistente, mediante la formazione del nuovo strato di usura superficiale colorato Fornitura e posa in opera, lungo il perimetro interno della pista, di speciale cordolo in alluminio smontabile, di targhette segnaletiche in alluminio ed esecuzione di nuova segnatura delle corsie della pista e pedane per atletica Tribuna e relativi servizi igienici II progetto è finalizzato ad adeguare i servizi igienici alla normativa vigente e a verificare la struttura con prove di carico. Nell'area attualmente occupata dalle latrine, oltre al rifacimento di quest’ultime, saranno ricavati due bagni per le donne e uno per portatori di handicap a cui si accederà da un nuovo ingresso. Saranno sostituiti tutti gli infissi, i pavimenti e i rivestimenti, i locali w.c. saranno rivestiti con piastrelle in ceramica fino ad un’altezza di ml. 1,80 mentre le pareti degli antibagni saranno tinteggiate con materiale lavabile fino alla medesima altezza. Gli impianti, sia idrico che di scarico ed elettrico saranno realizzati ex novo. Per quanto riguarda I'impianto di scarico è prevista la posa di una vasca biologica in polietilene monoblocco allacciata alla linea esistente previa manutenzione e revisione di quest’ultima Per la struttura della tribuna, sono previste una serie di verifiche in sito dei materiali costituenti la struttura e le prove di carico al fine di ottenere il collaudo statico definitivo Locali spogliatoio e servizi connessi -rifacimento di tutti i rivestimenti esistenti dei locali docce e servizi igienici con mattonelle di gres porcellanato; -rifacimento di tutte le tinte interne degli spogliatoi con applicazione fino a metri 2 di altezza di strato lavabile; -sostituzione e ammodernamento dei sanitari; -sostituzione e ammodernamento dei terminali dell’impianto docce (erogatori e leve di comando); -revisione e manutenzione degli infissi interni ed esterni |
| Importo dell’intervento | 310.000,00 € |
| Periodo e durata degli interventi (previsione) | Dic 2015-Apr 2016 Progettazione definitiva e perfezionamento della pratica di mutuo Apr 2016-Mag 2016_ Progettazione esecutiva Giu 2016-Lug. 2016_ Approvazione , procedure di gara e affidamento Ago 2016-Ott 2016 Lavori |
| Finanziamento | L’intervento è stato ammesso a contributo per mutuo ad interessi zero da contrarre con l’Istituto di Credito Sportivo, nell’ambito dell’iniziativa “500 impianti sportivi di base”, per complessivi € 150.000,00 Il finanziamento dell’importo residuo avverrà con risorse proprie dell’ente |
| Relazioni, elaborati grafici, foto e/o altri documenti | - n. 1 tav. di progetto preliminare |
| Contatti | Referente per il progetto: Ing. Gian Piero Marzola Tel.: 0532.418724 Email: gp.marzola@comune.fe.it |
|  | Ultimo aggiornamento …………………….. |