COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità

Assessorato ai Lavori Pubblici e Mobilità

|  | SCHEDA INFORMATIVA |
| --- | --- |
| Titolo del progetto | NUOVA COSTRUZIONE SEDE PER SERVIZI E RIMESSA BARCHE PER CANOTTAGGIO PRESSO LA DARSENA SAN PAOLO |
| Responsabile e Servizio di riferimento | Responsabile del Procedimento: Ing. Ferruccio Lanzoni Servizio Edilizia Settore Opere Pubbliche e Mobilità |
| Localizzazione | Via darsena, c/o Darsena cittadina |
| Progettisti | - Ing. Paolo Dall’Aglio |
| Obiettivi dell’intervento | Il progetto prevede la realizzazione di un rimessaggio barche con annessa palazzina uffici e servizi (bar e bagni per il pubblico), da realizzare presso la darsena di Ferrara, |
| Descrizione dell’intervento | L’intervento prevede la realizzazione di un capannone di superficie complessiva pari a circa 1.000 mq, con fondazioni dirette in cemento armato del tipo a T rovescia, strutture di elevazione ed orizzontali in legno lamellare, tamponamenti a secco con strati di legno, isolanti in lana di roccia e cappotto termico in XPS, copertura con assiti in legno ed isolante in lana di roccia con manto in alluminio preverniciato. Il capannone del rimessaggio non sarà riscaldato, ma per esso è prevista solamente la realizzazione di un impianto elettrico di illuminazione e forza motrice. Per la palazzina spogliatoi sono previsti un impianto di illuminazione e FEM, un impianto di riscaldamento di tipo idronico a radiatori in acciaio e generazione con pompa di calore a servizio anche dell’impianto idrico sanitario. Gli impianti di riscaldamento ed ACS saranno asserviti a un impianto fotovoltaico della potenza di 6 kWp e ad un impianto a pannelli solari termici. Le strutture saranno resistenti al fuoco in classe R60. |
| Importo dell’intervento | Il progetto prevede una spesa complessiva di 900.000,00 Euro, di cui 728.280,00 Euro per lavori ed oneri di sicurezza . Nelle somme a disposizione sono previste le imposte, le spese tecniche, gli imprevisti, l’acquisto di parte degli arredi, nonché gli imprevisti . |
| Periodo e durata degli interventi (previsione) | Dic 2015-Mag 2016 Progettazione esecutiva Giu 2016-Ago. 2016_ Approvazione , procedure di gara e affidamento Ago 2016-Nov 2016 Lavori |
| Finanziamento | Comunali 210.000,00 23,33% Contributo del Gestore (CUS) 150.000,00 16,67% Contributo regionale richiesto 540.000,00 60,00% (nell’ambito del bando regionale per la presentazione di progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo regionale, di cui alla Del. Giunta RER 6 OTTOBRE 2015, N. 1468 |
| Relazioni, elaborati grafici, foto e/o altri documenti | - n. 2 tav. di progetto definitivo |
| Contatti | Referente per il progetto: Ing. Gian Piero Marzola Tel.: 0532.418724 Email: gp.marzola@comune.fe.it |
|  | Ultimo aggiornamento …………………….. |