## Slide 1: CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “BAZZI-COLONIALI”
piazza Municipale n. 18-22 – Ferrara
a cura del Servizio Patrimonio del Comune di Ferrara
Notes: <number>

## Slide 2: L’edificio i locali posti in concessione tratto dalle Linee Guida per la progettazione elaborate dal Servizio beni monumentali
I locali posti in concessione di valorizzazione sono solo quelli situati al piano terreno ed ammezzato; i restanti vani del piano nobile e del piano secondo sono destinati ad ampliamento degli spazi istituzionali.
Questi ambienti non presentano dettagli architettonici di particolare pregio: l’elemento di maggiore interesse conservativo è il carattere di bottega storica con gli arredi lignei originali dell’attività.
I locali al piano terreno (PTs1 – PTs2 – PTs3), affacciati sulla Piazza Municipale e con il retro sul giardino, erano quelli propriamente dedicati alla drogheria, mentre i vani (PTs4 - PTs5) nel corpo novecentesco venivano utilizzati come magazzino.
<number>
PIANO TERRA
PIANO AMMEZZATO
Locali un tempo dedicati a drogheria
Corpo Novecentesco (magazzino)

## Slide 3: L’edificio il piano terra del nucleo più antico tratto dalle Linee Guida per la progettazione elaborate dal Servizio beni monumentali
Le stanze PTs1 e PTs2 erano in gran parte rivestite con gli arredi a boiserie lignea dell’attività, smontati sono in corso di restauro e successivamente verranno ricollocati a cura del concessionario. Tali locali sono controsoffittati in arella con semplici cornici perimetrali ed applicazioni decorative in gesso in corrispondenza degli angoli dei vani ed al centro delle stanze ad incorniciare i lampadari.
PTs2
PTs1
<number>

## Slide 4: L’edificio il piano terra del nucleo più antico tratto dalle Linee Guida per la progettazione elaborate dal Servizio beni monumentali
La stanza PTs3 è oggi tagliata dal vano scala costruito nello secolo scorso. La porzione non interessata dal vano scale era probabilmente adibita a magazzino durante il periodo di esercizio dei “Bazzi-Coloniali”.
I saggi stratigrafici condotti sulle pareti non hanno rilevato tracce di decorazioni.
Il vano è coperto da un controsoffitto ed il pavimento è in battuto di cemento.
PTs3
PTs1
<number>

## Slide 5: L’edificio il piano ammezzato del nucleo più antico tratto dalle Linee Guida per la progettazione elaborate dal Servizio beni monumentali
A questo piano alcuni ambienti sono di particolare interesse architettonico.
In precedenza i vani PAs1 – PAs2 – PAs3 erano suddivisi in due appartamenti. Nell’ambito dei lavori di restauro e valorizzazione del Giardino delle Duchesse, sono state rimosse le divisorie, i controsiffitti arellati ed i pavimenti, riportando in luce, dopo saggi stratigrafici importanti dipinti murali e due solai lignei a cassettoni decorati.
PAs1
PTs1
In particolare, nel vano PAs1 la parete Ovest a confine con l’attuale Sala Estense è decorata con intonaco a riquadri a dissimulare finti marmi, ognuno dei quali, al centro, ha un dipinto raffigurante l’anello con il diamante, impresa cara soprattutto ad Ercole I d’Este.
Le altre pareti di questa stanza, invece, non hanno tracce di decorazioni.
Il solaio ligneo di copertura è “alla veneziana” ossia con un solo ordine di travetti ad interasse molto fitto e listelli coprifili a definire le linee di un cassettonato.
<number>

## Slide 6: L’edificio il piano ammezzato del nucleo più antico tratto dalle Linee Guida per la progettazione elaborate dal Servizio beni monumentali
Il vano PAs2 presenta un solaio con orditura a travi composte, rifinito a losanghe e rivestito di carta decorata. Nonostante attualmente in stato di degrado, ma comunque restaurabile, i dettagli decorativi visibili appaiono simili a quelli del soffitto ligneo con rosette in stucco ricoperto con foglia d’oro, rinvenuto nella soprastante stanza del piano nobile, databile alla seconda metà del XV secolo.
PAs2
Ts1
Sulla parete Sud, i saggi stratigrafici hanno rilevato la presenza di un affresco quattrocentesco a riquadri di finti marmi dai colori verde, rosso e bianco, analogo a quelli della stanza PAs1. Al centro di questa stessa parete vi è un peduccio risalibile al ‘400, ma successivo rispetto alla decorazione parietale: esso costituisce la parte terminale di un camino presente al piano nobile.
<number>

## Slide 7: L’edificio il piano ammezzato del nucleo più antico tratto dalle Linee Guida per la progettazione elaborate dal Servizio beni monumentali
Nel vano PAs3 i saggi stratigrafici eseguiti nella stanza hanno rilevato una decorazione ad affresco molto differente, per epoca e soggetto, rispetto alla parte occidentale del corpo di fabbrica.
Sulla parete Ovest, infatti, è stato rinvenuta parte di un dipinto risalente al sei-settecentento che rappresenta una figura allegorica incorniciata da quadrature prospettiche e panneggi carmini. La decorazione prosegue anche sulla parete Nord.
L’inquadratura della scena da basso e l’interruzione del dipinto in corrispondenza del piano di calpestio attuale fanno ipotizzare che in questo locale potesse esserci uno scalone di collegamento tra il piano terreno ed il piano nobile, quando ancora non esisteva il piano ammezzato.
Sulla parete Sud, invece, sono state rinvenute limitate tracce analoghe alle decorazioni del vano PAs2, mentre sulla parete Est, interrotta dall’attuale vano scale, i laceri superstiti sembrano riferirsi a fasi preparatorie della decorazione sei-settecentesca.
PAs3
PTs1
<number>

## Slide 8: L’edificio il corpo edilizio novecentesco tratto dalle Linee Guida per la progettazione elaborate dal Servizio beni monumentali
Si tratta di un fabbricato basso posto nell’angolo Sud-Est del Giardino delle Duchesse che doveva avere funzione di magazzino per la drogheria. È un volume di modesta consistenza privo di caratteri architettonici di rilievo costituito a piano terreno da due stanze con controsoffitto in arella e pavimenti in gres ceramico (PTs4 e PTs5), oltre che da un uno stretto corridoio di accesso al giardino. Una scala in confine con la Sala Estense conduce al sottotetto, in cui è praticabile solo uno stretto vano (PAs6), corrispondente alla parte alta del tetto ad una falda.
PAs4-Pas5
PTs4 PTs5 PTs6
PTs1
<number>

## Slide 9: L’edificio consistenza planimetrica posta in concessione tratto dalle Linee Guida per la progettazione elaborate dal Servizio beni monumentali
VUOTO PER PIENO
Piano terra
mt. 20,75 x 9,20 = mq. 190,90 (nucleo antico)
mt. 6,10 x 10,20 = mq. 62,22 ( corpo novecentesco)
totale mq. 253,12
Piano ammezzato
mt. 20,75 x 9,20 = mq. 190,90 (nucleo antico)
mt. 2,30 x 10,70 = mq. 24,61 (corpo novecentesco)
totale mq. 215,51
SUPERFICIE TOTALE (VUOTO PER PIENO) MQ. 468,63
SUPERFICIE NETTA
Piano terra - Nucleo antico
PTs1 - mt. 4,00 x 8,00 = mq. 32,00
PTs2 - mt. 6,40 x 8,00 = mq. 51,20
PTs3 - mt. 8,90 x 8,00 = mq. 71,20
sommano mq. 154,40
Piano terra - Corpo novecentesco
PTs4 - mt. 5.60 x 5,70 = mq. 31,90
PTs5 - mt. 5,60 x 4,10 = mq. 23,00
sommano mq. 54,90
SUPERFICIE TOTALE PT MQ. 209,30
Piano ammezzato - Nucleo antico
PAs1 mt. 4,00 x 8,10 = mq. 32,40
PAs2 mt. 6,40 x 8,00 = mq. 51,20
PAs3 mt. 9,00 x 8,00 = mq. 72,00
sommano mq. 155,60
Piano ammezzato - Corpo novecentesco
PAs6 mq. 18,60
SUPERFICIE TOTALE PA MQ. 174,20
SUPERFICIE TOTALE (NETTA) MQ. 383,50
<number>

## Slide 10: La Concessione di Valorizzazione elementi caratterizzanti tratto dal Bando elaborato dal Servizio Patrimonio - pubblicato in data 15/02/2017
FINALITA’
VALORIZZAZIONE E GESTIONE ECONOMICA
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEI LOCALI “BAZZI – COLONIALI” IN PIAZZA MUNICIPALE CC.NN.18-22
DESTINAZIONE
LOCALE PUBBLICO AD USO CAFFÈ / RISTORANTE
DURATA
COMMISURATA AL RAGGIUNGIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI: 20 ANNI
CANONE ANNUO OFFERTO A CORPO
CRESCENTE DA UN MINIMO DI EURO 39.824,00 (BASE ASTA EURO 26.200,00) PER IL PRIMO ANNO DI CONCESSIONE AD UN MASSIMO DI EURO 54.416,00 (BASE ASTA EURO 35.800,00) PER IL VENTESIMO ANNO TENENDO CONTO DEGLI INVESTIMENTI NECESSARI PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELL’IMMOBILE.
L’AGGIUDICATARIO HA OFFERTO UN AUMENTO PERCENTUALE A BASE D’ASTA PARI AL 52%.
IL CANONE VERRÀ, ANNUALMENTE ADEGUATO SECONDO L’INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO.
<number>
METODO AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA EVIDENZA PUBBLICA
IL BANDO HA DEFINITO I CRITERI DI ASSEGNAZIONE E LE CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, EFFICACIA, IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO, TRASPARENZA, PROPORZIONALITÀ
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA :
OFFERTA TECNICA 70%
OFFERTA ECONOMICA 30%
AGGIUDICATARIO
SOCIETA’ KOFLER GROUP S.R.L.
Notes: <number>

## Slide 11: L’edificio opere che sono state eseguite dall’amministrazione comunale tratto dal bando predisposto dal Servizio patrimonio
Il primo stralcio esecutivo ha previsto:
tutte le opere strutturali per il miglioramento sismico dell’ala Sud del Giardino delle Duchesse, ad eccezione di quelle previste per il corpo novecentesco oggetto di concessione;
gli interventi di restauro specialistico, esclusi quelli relativi ad alcune stanze del piano nobile;
lavori edili riguardanti solo i locali oggetto di concessione quali rimozioni/demolizioni (controsoffitti, tramezze, rivestimenti, pavimenti e sottofondi, intonaci) e successiva realizzazione di vespaio/soletta in cls/sottofondo nei vani al piano terra; realizzazione delle pareti per definire gli spazi dei servizi igienici e del nuovo vano scala; riprese di intonaco e rasature negli ambienti dell’ammezzato;
predisposizioni dei circuiti per il riscaldamento e climatizzazione, per l’adduzione idrica e per gli scarichi. Le reti distributive interne sono demandate ad un successivo stralcio, ad eccezione di quelle parti la cui esecuzione è finalizzata a consentire correttamente tutti gli interventi strutturali.
Il Comune di Ferrara ha affidato l’appalto di una parte dei lavori di restauro e valorizzazione dell’immobile per un importo a base d’appalto di € 468.475,90 oltre IVA.
<number>
TIPOLOGIA INTERVENTI E LORO DURATA

## Slide 12: L’edificio opere che verranno eseguite dal Concessionario tratto dal bando predisposto dal Servizio patrimonio
Si configureranno come completamento di quanto previsto dal progetto generale definitivo predisposto dall’Amministrazione Comunale. Si dovranno eseguire i lavori di recupero funzionale e di adeguamento impiantistico e strutturale per un importo stimato di circa € 328.000,00 per:
per le opere strutturali del corpo novecentesco;
per opere edilizie (demolizioni, sottofondi e pavimenti, intonaci e tinteggiature, infissi);
per impianti (idrico sanitario e scarichi, termo meccanici, elettrici, e predisposizioni impianti speciali);
Gli spazi posti a Concessione necessiteranno di ulteriori interventi “di allestimento” dipendenti dall’attività che il Concessionario intende svolgervi. L’aggiudicatario ha presentato un progetto (come previsto dal Bando) che prevede attraverso un secondo elemento vetrato del solaio una soluzione che consentirà di “vedere” già dal piano sottostante la parte affrescata del piano superiore.
All’atto della sottoscrizione della Concessione il concessionario ha versato € 45.000,00 per garantire il restauro dell’arredo storico a boiserie, da ricollocare nei vani a piano terra e che resterà in comodato d’uso per tutta la durata della Concessione.
La somma verrà restituita al concessionario a restauro avvenuto da parte dello stesso.
Da offerta tecnico-gestionale gli interventi dovranno essere ultimati entro e non oltre 4 mesi e mezzo dal rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni (comprese quelle della Sovrintentenza che sono in fase di acquisizione).
Si precisa che il Bando di gara prevedeva un tempo massimo di 8 mesi.
TIPOLOGIA INTERVENTI E LORO DURATA
<number>

## Slide 13: La Concessione di Valorizzazione l’aggiudicatario tratto dal Bando elaborato dal Servizio Patrimonio
SOCIETÀ KOFLER GROUP S.R.L.
in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
specificati nel bando di gara
HA L’OBBLIGO DI AVVALERSI DI PROGETTISTI DI COMPROVATA ESPERIENZA
HA ESPERIENZA ULTRAQUINQUENNALE NEL SETTORE SPECIFICO DELL’ATTIVITÀ PRESCELTA PER L’USO DEI LOCALI
<number>

## Slide 14: La Concessione di Valorizzazione decadenza e revoca tratto dal lo schema concessorio elaborato dal Servizio Patrimonio
DECADENZA
INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE NEI TERMINI E/O IN CONFORMITÀ AI PROGETTI APPROVATI O ALLE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI
REVOCA
UTILIZZO DEI LOCALI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA CONCESSIONE
INADEMPIENZA NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL PAGAMENTO DI ALMENO UN’ANNUALITÀ DEL CANONE
MANCATA ATTUAZIONE ALLA PROPOSTA DI GESTIONE O UTILIZZO DEI LOCALI PER ATTIVITÀ PER LE QUALI SI RAVVISI UN POSSIBILE PREGIUDIZIO O DANNO ALL’IMMAGINE DELL’ENTE
PER SOPRAVVENUTE, IMPREVEDIBILI E MOTIVATE ESIGENZE PUBBLICHE
OBBLIGO DI UN CONGRUO PREAVVISO AL CONCESSIONARIO CHE DOVRÀ LASCIARE I LOCALI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE
CONGRUO INDENNIZZO AL CONCESSIONARIO PARI AL RAPPORTO TRA LA SOMMA DEI LAVORI CONTABILIZZATI AL NETTO DELL’IVA E DELLE SPESE TECNICHE ED IL NUMERO DI ANNI DI DURATA DEL CONTRATTO, MOLTIPLICANDONE IL QUOZIENTE PER IL NUMERO DI ANNI RESIDUI INTERCORRENTI DALL’ANNO DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE ANTICIPATA DELL’IMMOBILE AL TERMINE DELLA SCADENZA NATURALE
<number>