SINTESI INTERVENTI PER LA DEMOLIZIONE DELL’EX INCENERITORE VIA CONCHETTA

Di seguito si riporta la foto aerea del sito e del manufatto costituente l’ex inceneritore sito in via Conchetta. Per semplicità l’intero complesso è stato suddiviso in corpi di fabbrica come di seguito indicato:

- corpo A: rilevato in terra, avente la funzione di rampa di accesso al sopraelevato piazzale di scarico. La lunghezza della rampa è di circa 65 m, partendo dalla quota 0.00 per arrivare a circa +5.50 m. Il rilevato, lateralmente, ha una pendenza pari a circa il 70% e la parte carrabile ha una larghezza di circa 7 m.

- corpo B: corpo di fabbrica fuori terra, di altezza circa 5,5 m ospitante gli ambienti dedicati al personale (refettorio, spogliatoi) e ambienti di servizio (ad esempio  ripostigli e ricoveri). Il coperto carrabile di detto manufatto aveva la funzione di piazzale di scarico degli automezzi; è un manufatto monopiano a pianta rettangolare di dimensioni 28 x 21 m circa con struttura portante a travi, pilastri, pareti e solaio pieno in c.a. gettato in opera. L’altezza è pari a circa 5,5 m.

- corpo C: corpo principale dell’ex inceneritore, a doppia altezza, ospita principalmente la fossa rifiuti, i macchinari e le strutture metalliche della linea termo distruttrice e gli uffici di comando. La struttura è sia fuori terra che interrata. Di detto manufatto fanno parte inoltre le propaggini ad est (vano scala) e ad ovest (locale doppi comandi e benna scorie). Si tratta di un fabbricato a L i cui due lati principali sono circa di 28 m e 26 m. Esso è interamente realizzato con struttura in conglomerato cementizio armato a pilastri, pareti, travi e solette piene gettati in opera; all’interno del fabbricato sono presenti numerosissimi livelli per il comando, il controllo e la manutenzione dell’impianto. L’altezza del volume più alto è complessivamente di 28 m circa sul piano campagna; è presente un interrato fino alla quota di -5.00 m sotto il piano campagna.

- corpo D: rappresenta l’impianto di trattamento fumi, realizzato con strutture metalliche a nord del manufatto principale. Sono presenti, condotti, filtri, silos e manufatti in carpenteria metallica;

- corpo E: ciminiera di espulsione dei fumi. Avente diametro di 3 m e altezza di circa 50 m.

- corpo F: corpo adiacente al vano scala esterno, in struttura metallica, al tempo adibito ai rifiuti ospedalieri; Essa ha dimensioni in pianta di circa 114 mq, 76 dei quali aventi una altezza media pari a circa 5.8 m e la restante porzione (38 mq) avente una altezza pari a circa 14.50 m.

- corpi G: gruppo fabbricati/manufatti esistenti nell’area originariamente ad uso deposito, pesa, guardiania. Compresa anche la carcassa, già incapsulata, del vecchio forno carogne animali. un container prefabbricato coibentato delle dimensioni di 5.6 x 2.5 m posto nella zona di ingresso vicino alla via Conchetta. Nella zona sul fianco a est dell’inceneritore, si trovano due corpi di fabbrica, il primo in muratura delle dimensioni in pianta di 10,20 m x 5,60 m e altezza di circa 3.2 m, il secondo tettoia metallica di dimensione in pianta 6 x 35 m e altezza circa 2.5 m.

# Text boxes

Corpo A

Corpo B

Corpo G

Corpo C

Corpo D

Corpo E

Corpo F